Węgliniec dnia 16.06.2014r.

IK-IR-01/Stadion/2014

( nr  postępowania)

GMINA WĘGLINIEC

ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec

NIP – 615 – 18 – 08 – 660

Tel. 75 77 11 437 , Fax.75 7712551

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. z 2013r. , poz. 907 z późn.zm.)

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn.:

PRACE RENOWACYJNE  MURAWY NA STADIONIE MIEJSKIM W WĘGLIŃCU

- Opis sposobu przygotowania oferty;

  - a.)Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

  - b.)Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr  075-7712551 lub pocztą elektroniczną na adres wegliniec@wegliniec.pl

  - c.)Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

  - d.)Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

  - e.)Oferta ma obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są :

PRACE RENOWACYJNE  MURAWY NA STADIONIE MIEJSKIM W WĘGLIŃCU

POLEGAJĄCE NA:

a. Głębokim spulchnianiu nawierzchni murawy o pow. 7000m² , zabieg ten ma skutecznie spulchnić warstwę wegetacyjną gleby. Noże mają naciąć glebę na głębokość od 25cm-30cm poprzez ruchy wibrujące w pionie i poziomie. Celem tego zabiegu jest poprawa struktury gleby .  W całym przekroju (0-30cm) powinna być przepuszczalna i lekka.

b. Napowietrzaniu (aeracja) bolcami pustymi na głębokość od 5cm-10cm na całej powierzchni murawy . Na 1 m² około 250-400 otworów. Zabieg ten ma poprawić przepuszczalność podłoża dla wody i powietrza oraz zwiększyć elastyczność podłoża- 7000m².

c. Zasiewie perforacyjnym trawy na całej powierzchni murawy na głębokość 2-3cm. Do zabiegu tego należy użyć mieszanki  specjalistycznych traw(sportowych)  w dawce około 15-20g/m². Perforacja spowoduje umieszczenie nasion trawy w „gniazdach” , w których mają optymalne warunki do  szybkiego wzrostu i rozwoju-7000m².

d. Piaskowaniu murawy polegającym na równomiernym rozprowadzeniu piasku po całej powierzchni. Celem tego zabiegu jest zmiana struktury podłoża , a tym samym jego właściwości wodo-powietrznych. Podłoże ma być bardziej przepuszczalne dla wody oraz bardziej elastyczne. Ponadto piasek ma zabezpieczyć nowo wysiane nasiona traw przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi , a także spowodować lekkie podrównywanie nawierzchni.  Do w/w prac należy użyć piasek rzeczny płukany o frakcji 0,2-2,0mm w ilości około 70-80 ton – 7000m².

e. Włówkowaniu murawy włóką siatkową po całej powierzchni , celem tego zabiegu jest dokładne rozprowadzenie piasku po murawie oraz przykrycie nasion traw- 7000m².

f. Nawożeniu startowym o wydłużonym czasie działania do 2-3 miesięcy , zapewniającym szybszy wzrost i rozwój młodej trawy po zasiewie. Dawka nawozu 20-25g/m² murawy-7000m².

g. Gwarancja 24 miesiące od daty  bezusterkowego odbioru

- Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy  do  18.07.2014r.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena.

- Sposób oceny oferty:

Oferty będą oceniane wg jednego kryterium cena dla  zadania .

- Oferta ma zawierać:

6.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

- Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie

7.1  Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto.

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie

do dnia    23.06.2014r. do godz. 14ºº.

8.2 Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana

8.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Renata Bursy-Sochoń  pok. Nr 13 ,tel. 0757711435 w.37,

……………………………………

(podpis pracownika merytorycznego)

Załączniki:

1. Formularz oferty

……………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

GMINA WĘGLINIEC

ul.Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec

NIP – 615 – 18 – 08 – 660

Tel. 75 77 11 437 , fax. 757712551

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl (nazwa i adres zamawiającego)

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

PRACE RENOWACYJNE  MURAWY NA STADIONIE MIEJSKIM W WĘGLIŃCU

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę:

(………………….…….)zł  brutto ,  słownie (………………………………………………..)

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu do złożenia oferty.

- Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.

- Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………..

( podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy)